## Slide 1: SW3000 Varredora de condutor sentado

## Slide 2: Agenda
Aplicação e utilizações principais
Principais características e vantagens
Resumo do produto
Acessórios
Características técnicas
1
2
3
4
5

## Slide 3: 1
Aplicação e utilizações principais

## Slide 4: Aplicação e utilização principal
A Nilfisk apresenta uma varredora de condutor sentado com descarga manual – SW3000:
SW3000
Principais segmentos de clientes:
Primário: CC, Retalho, Centros logísticos, Indústria ligeira,
Secundário: ABCA, Educação
Principais trabalhos a realizar/aplicações:
  Limpeza de instalações de cerca de 2000 – 15000 m2
  Limpeza diária até 4 horas por dia
  Centros logísticos, armazéns, áreas de produção, áreas públicas, etc.
  Diversos pavimentos rígidos: asfalto, betão, pedra, plástico, epóxi, etc.
  Tipo de detritos: areia, pedras, derrames de paletes, folhas e outros detritos soltos, etc.
Caminho de limpeza de 135 cm vassoura dupla
Vassoura principal de 70 cm
Depósitos duplos de 50 / 50 L
Versões de bateria para chumbo-ácido ou iões de lítio

## Slide 5: 2
Principais características e vantagens

## Slide 6: Funcionalidades e benefícios essenciais
Versão de bateria de iões de lítio
Funciona com baterias ACE com 5 anos de garantia ou 1500 ciclos completos, o que ocorrer primeiro
Carregador integrado
3 baterias de iões de lítio ACE de 25,6 V e 50 Ah
Tempo de funcionamento até 4 horas
Carregamento parcial significa carregar quando pode
Carregamento de 50% a 90% 2,5 h de 0 a 100% 6,5 h
Mais de 1500 ciclos
Garantia de 5 anos
Versão de bateria de chumbo-ácido
Compatível com as baterias mais comuns no mercado, incluindo húmidas, AGM, de gel, TPPL
Pode ser utilizado um carregador integrado ou externo
Ligações de carregamento e de alimentação na parte traseira da máquina
Para baterias húmidas, adicione o tabuleiro da bateria húmida para evitar fugas de ácido
Tempo de funcionamento até 5 horas (dependendo do tamanho da bateria)
Carregamento 10-12 horas após a utilização diária
Sem carregamento de oportunidade
500-700 ciclos
Garantia Limitada
Gestão de energia para maior tempo de funcionamento
Calculadora do tempo de funcionamento no ficheiro MDF

## Slide 7: Funcionalidades e benefícios essenciais
Características da SW3000
Principais características:
Bloqueio por código PIN (não necessita chave nem se perde)
Recipientes de plástico 2 x 50 L com pega e rodas de transporte, fáceis de esvaziar
Neblina de água DustGuard™ para controlo de poeiras das vassouras laterais como standard
O ajuste da velocidade da vassoura lateral evita que os detritos leves sejam empurrados demasiado longe ou criem mais pó do que o necessário
Ajuste da vassoura principal pelo operador, ajuste fácil da pressão da vassoura principal, se necessário, + pressão para detritos pesados, - para detritos pequenos e leves
Ajuste da velocidade da vassoura lateral
4
Acesso com código PIN
1
Recipientes duplos de plástico
2
DustGuard™
3
Ajuste da vassoura lateral
5

## Slide 8: Funcionalidades e benefícios essenciais
Design intuitivo e operações simples
Painel de controlo intuitivo sem chave e funcionamento com código pin, arranque com apenas um botão e todas as principais funções de limpeza controladas a partir da posição do operador
Visor de informações para facilidade de utilização, fornece uma comunicação clara ao operador sobre as funções principais e o estado das informações da máquina
Pega ajustável para se adequar a diferentes alturas do operador
Manutenção fácil
Sem ferramentas para a manutenção diária
Indicador do nível de água para o DustGuard™
Filtro de água para o DustGuard™
Bocais de encaixe rápido para o DustGuard™
Recipientes duplos de plástico leve, fáceis de esvaziar
Remoção de um botão para acesso à vassoura principal
Tomada de carregamento externa traseira
Produtiva e eficiente
Limpeza do filtro O agitador do filtro elétrico pode ser definido para manual ou automático, onde o operador pode definir o tempo para quando a limpeza do filtro deve ser ativada
A vassoura principal ajustável pode ser ajustada pelo operador durante a operação para um desempenho de limpeza ideal
Aba frontal operada com o pé para recolher detritos maiores, que podem ser empurrados para a frente da máquina, mantendo a recolha de pó à volta da vassoura principal otimizada
SW3000

## Slide 9: Funcionalidades e benefícios essenciais
Opções de acessórios da SW3000
Opções:
4
1
2
3
5
Apoios de braços e cinto de segurança
Chave FOB
Luz azul
Cobertura de proteção
Filtro H13 para áreas sensíveis ao pó
Principais características:
Chave FOB (acesso sem chave)
Luz azul, dá um ponto azul no chão 4-6 m à frente para segurança, a máquina pode ser localizada em cantos redondos
Proteção superior, aprovação FOPS para armazém de armazenamento elevado
Kits de apoio de braços e cintos de segurança
Filtro HEPA H13 para áreas sensíveis ao pó, deve ser utilizado apenas em áreas com pó muito ligeiro, não significa que a máquina tenha aprovação HEPA

## Slide 10: Funcionalidades e benefícios essenciais
Funcionalidades chave ROS1300 VS SW3000
Especificações | ROS1300 | SW3000 | SW3000 vs. ROS1300
Sistema de arranque | Chave | Código PIN ou FOB |  
Depósito | 130 L aço | Duplo 50 L plástico | 
Visor de informação LCD | Sim, básico | Sim, standard | 
Luz azul | Sim | Sim | =
Luz de trabalho | Sim | Sim | =
Ajuste da vassoura principal pelo operador | Não | Sim | 
Depósito de água | 18 L | 18 L | =
Carregador integrado | Sim | Sim | =
Versão de bateria de iões de lítio | Não | Sim |  

## Slide 11: Funcionalidades e benefícios essenciais
Especificações | SR1101 | SW3000 | SR1101 vs. SW3000
Sistema de arranque | Chave | Código PIN ou FOB |  
Depósito | 70 L aço | Duplo 50 L plástico | 
Visor de informação LCD | Não | Sim, avançado | 
Luz azul | Não | Sim |  
Luz de trabalho | Não | Sim | 
Ajuste da vassoura principal pelo operador | Não | Sim | 
Carregador integrado | Sim | Sim | =
Versão de bateria de iões de lítio | Não | Sim |  
Pontos de contacto coloridos | Não | Sim | 
DustGuard™ | Não | Sim |  
Um botão de arranque | Não | Sim | 
Controlo de velocidade da vassoura lateral | Não | Sim | 
Porta de carregamento por USB | Não | Sim | 
Funcionalidades chave SR1101 VS SW3000

## Slide 12
Ligue a máquina premindo o botão
Introduza o código PIN para ativar a máquina

## Slide 13: SW3000
O ícone para a limpeza OneTouch™ está a piscar, prima-o para começar a trabalhar e o ícone muda para uma luz fixa. Todas as funções ligadas.
Conceito de design / UI

## Slide 14: 3
Resumo do produto

## Slide 15: SW3000
Luz rotativa de advertência
Inclinação do assento ajustável
Luzes de viragem
Baterias de chumbo-ácido ou de lítio (LFP)
Interface de utilizador LED a cores com orientação e introdução do código PIN
Luz azul opcional
Luz de trabalho
Luz indicadora
DustGuard™
Visão geral do produto
Remoção fácil da vassoura
Vassouras laterais duplas com proteções- Caminho de limpeza de 1350 mm
Vassoura principal de 700 mm
Dois depósitos leves
50 L x 2

## Slide 16: SW3000
O lado esquerdo refere-se a limpeza. Todas as funções de limpeza estão agrupadas e colocadas ao lado do ponto de enchimento de água.
Conceito de design / UI

## Slide 17: SW3000
Conceito de design / UI
O lado direito refere-se à condução. A paragem de emergência encontra-se ao lado dos controlos de deslocação.

## Slide 18: SW3000
Porta USB com bolso para telemóvel
Ajuste da vassoura principal
Indicador do nível de água para proteção contra poeiras, nebulização das vassouras laterais
Conceito de design

## Slide 19: SW3000
Luz de segurança azul opcional, cria um ponto azul no chão, 6 m / 20 pés à frente da máquina,
Ligar / desligar premindo prolongadamente o botão de luz
Luz de trabalho na frente, ligada / desligada através do botão de luz
Luz indicadora, indica o estado a cores da máquina
Conceito de design

## Slide 20: SW3000
Porta de carregamento
Conceito de design

## Slide 21: SW3000
Depósitos de plástico duplos para esvaziar mais facilmente 2 x 50 L
Conceito de design

## Slide 22: SW3000
Proteção superior com aprovação FOPS
Conceito de design

## Slide 23: Luz dianteira da SW3000
Emparelhamento FOB
Funcionamento geral
Aviso
Máquina estacionada com travão de estacionamento
Erro
A carregar
Luzes indicadoras

## Slide 24: 4
Acessórios

## Slide 25: Acessórios incluídos
 |  |  | UE e RU | UE e RU
Código de stock | Descrição | Unidades | Varredora SW3000 EU/UK | Varredora SW3000 LI-ION EU/UK
 |  |  | 50000740 | 50000742
55940587 | Kit lateral de escova 300 x 500 PPL 0.8 | 2 | x | x
55940604 | Kite de vassoura principal 300 x 700 PPL 0.5 | 1 | x | x
55945984 | Kit de luz de aviso | 1 | x | x
55945906 | Kit de filtro 580 x 401 x 80 poliéster 3,5 m² | 1 | x | x
55945450 | Bateria de iões de lítio Bateria de iões de 24 iões 24 V 50 Ah | 3 |  | x
55945990 | Carregador 24 V 27 A iões de lítio ACE | 1 |  | x
Acessórios standard

## Slide 26: Acessórios
 |  |  |  | UE e RU | UE e RU
Código de stock | Acessório | Quantidade | Grupo acc | Varredora SW3000 EU/UK | Varredora SW3000 LI-ION EU/UK
 |  |  |  | 50000740 | 50000742
55945984 | Kit de luz de aviso | 1 |  | I | I
55940587 | Kit lateral de escova 300 x 500 PPL 0.8 | 2 |  | I | I
55940604 | Kite de vassoura principal 300 x 700 PPL 0.5 | 1 |  | I | I
55945906 | Kit de filtro 580 x 401 x 80 pes 3,5 m² | 1 |  | I | I
55940638 | NR do lábio frontal | 1 |  | I | I
55940934 | Lábio lateral NBR | 2 |  | I | I
55940330 | Lábio traseiro NBR | 1 |  | I | I
55940757 | Kit lateral da escova em aço misto 300 x 500 | 2 |  | A | A
55940756 | Kit principal de escova em aço misto 300 x 700 | 1 |  | A | A
55940589 | Escova lateral natural 300 x 500 | 2 |  | A | A
55940590 | Escova principal natural 300 x 700 | 1 |  | A | A
55945047 | Kit de chave (duas chaves incluídas) | 1 |  | A | A
55945951 | Kit de aviso de luz azul | 1 |  | M | M
55940412 | Kit de proteção superior | 1 |  | M | M
55945837 | Conjunto do apoio de braços do banco | 1 |  | M | M
55945830 | Kit de cinto de segurança | 1 |  | M | M
55945835 | H13 Kit de filtro 580 x 401 x 80 pes 3,5 m² | 1 |  | M | M
Acessórios opcionais

## Slide 27: Acessórios
 |  |  |  | UE e RU | UE e RU
Código de stock | Acessório | Quantidade | Grupo acc | Varredora SW3000 EU/UK | Varredora SW3000 LI-ION EU/UK
 |  |  |  | 50000740 | 50000742
 | Carregadores de bordo |  |  |  | 
55945990 | Carregador 24 V 27 A iões de lítio ACE | 1 |  | - | I
55945991 | Carregador 24 V 25 A kit de chumbo-ácido F EU/UK | 1 |  | A | -
559505802 | Carregador 24 V 25 A kit chumbo-ácido F US |  |  | - | -
 | Carregador externo |  |  |  | 
80542426 | Carregador HF 24 V 25 A SB175R EU | 1 |  | A | -
 | Acessórios para bateria e carregador |  |  |  | 
55945450 | Bateria de iões de lítio 25,6 V 50 Ah | 3 |  | - | I
VF89725 | Cabo de alimentação EU 2M | 1 |  | A | I
VF89726 | Cabo de alimentação UK 2M | 1 |  | A | I
VF89724 | Cabo de alimentação US 2M | 1 |  | - | A
55940320 | Kit de tabuleiro de baterias ácido-chumbo | 1 |  | M | -
Acessórios opcionais

## Slide 28: 5
Características técnicas

## Slide 29: Especificações técnicas principais
Parâmetros técnicos | Versão de bateria de chumbo-ácido SW3000 | Versão de bateria de iões de lítio SW3000
Comprimento da máquina | 1620 mm / 63.8 pol. | 
Largura da máquina (sem as escovas laterais ) | 1055 mm / 41.5 pol. | 
Altura da máquina | 1260 mm / 49.6 pol. | 
Altura da máquina com proteção superior | 1986mm / 78.2 pol. | 
Largura de trabalho (sem vassouras laterais) | 700 mm / 27.6 pol. | 
Largura de trabalho (com duas vassouras laterais) | 1350 mm / 53.1 pol. | 
Distância mínima ao solo (excluindo lâminas) | 60 mm / 2.4 pol. | 
Tamanho da vassoura principal (diâmetro x comprimento) | 300 x 700 mm / 11.8 x 27.6 pol. | 
Tamanho da vassoura lateral | 500 mm / 19.7 pol. | 
Velocidade da vassoura principal | 600 rpm | 
Velocidade da vassoura lateral | 0~98 rpm | 
Pressão no solo da roda dianteira por unidade de área | 0,588 N/mm² | 0,486 N/mm²
Pressão no solo da roda traseira por unidade de área | 0,447 N/mm² | 0,357 N/mm²
Peso da máquina (sem baterias) | 350 kg / 771.6 Lbs. | 354 kg / 780.4 Lbs.
Peso máximo recomendado do operador da máquina | 120 Kg / 265 Lbs. | 
Peso bruto da máquina sem operador (GVW) | 563 kg / 1241.2 Lbs. | 406 kg / 895.1 Lbs.
Volume do depósito | 100 L/26.4 Gal. | 

## Slide 30: Especificações técnicas principais
Parâmetros técnicos | Versão de bateria de chumbo-ácido SW3000 | Versão de bateria de iões de lítio SW3000
Motor da vassoura principal | Entrada 624 W Saída 50 0W / Entrada 0,85 HP Saída 0,68 HP | 
Motor da vassoura lateral | Entrada 280 W Saída100 W / Entrada 0,38 HP Saída 0,14 HP | 
Motor de tração | Entrada 936 W Saída 650 W / Entrada 1,2 HP Saída 0,88 HP | 
Motor de aspiração | Entrada 168 W Saída 139 W / Entrada 0,23 HP Saída 0.19 HP | 
Motor de vibração | Entrada 144 W Saída 100 W / Entrada 0,2 HP Saída 0,14 HP | 
Potência nominal | 2640W / 3,6 HP | 
Consumo energético | 948 W / 1.3 HP | 823 W / 1.1 HP
Nível de ruído (ISO 11201, ISO 4871) (LpA) | 72±3 dB(A) | 
Potência sonora (ISO 3744, ISO 4871) (LwA) | 86 dB(A) | 
Nível de vibração nos braços do operador (ISO 5349-1) (*) | <2.5 m/s² | 
Nível de vibração no corpo do operador (ISO 2631-1) (*) | <0,5 m/s² | 
Classificação de proteção do motor | IP24 | 
(*) Parâmetros de desempenho em condições normais de trabalho numa superfície de asfalto plana |  | 

## Slide 31: Especificações técnicas principais
Parâmetros técnicos | Versão de bateria de chumbo-ácido SW3000 | Versão de bateria de iões de lítio SW3000
Desempenho |  | 
Velocidade máxima de condução | 8 km/hora / 5 milhas por hora | 
Velocidade máxima de inversão | 4 km/hora / 2.5 milhas por hora | 
Capacidade de inclinação (C=140 metros) | 16% | 
Largura mínima do raio de viragem | 2550 mm | 
Bateria |  | 
Tensão da bateria | DC 24 V | 
Dimensões do compartimento da bateria (comprimento x largura x altura ) | 770 x 340 x 300 mm | 
Recolha e filtragem de poeiras |  | 
Área de filtro | 3,5 m² | 
Vácuo máximo | 8,8 mm H2O | 
Método do agitador do filtro | Elétrico |